PT.2370.1.2013                                                                                                                                                              Załącznik nr 3 do SIWZ

Minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla samochodu do przewozu osób, sprzętu na miejsce prowadzonych działań ratowniczych dla KP PSP Złotów

| Lp. | Wyszczególnienie | Wypełnia wykonawca Należy opisać zastosowane rozwiązanie lub podać parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. 2012 poz.1137 z późn. zm.) - w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późn. zm.) - pojazd musi posiadać świadectwo homologacji zgodne z art. 70 b ustawy z dnia 20czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. 2012 poz. 1137 z późn. zm.) |  |
| 2. | Pojazd fabrycznie nowy, rok prod. samochodu 2013 |  |
| 3. | Marka i model samochodu. |  |
| 4. | Rodzaj nadwozia – samochód osobowy przystosowany do przewozu dziewięciu osób łącznie z kierowcą |  |
| 5. | Liczba drzwi – 4, (2 szt. w przedziale kierowcy, drzwi przesuwane w przestrzeni pasażerskiej z prawej strony, tylne drzwi jednoczęściowe, otwierane do góry z szybą wyposażoną w wycieraczkę) Siedzenia – 9szt. wyposażone w w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, Sposób konfiguracji: przedział kierowcy 1+2, przedział pasażerski, pierwszy rząd 2+1 (uchylne) + drugi rząd z możliwością demontażu – 3 osobowe. Przestrzeń bagażowa za siedzeniami w tylnej części pojazdu z podłogą wykonana z materiałów łatwo zmywalnych. |  |
| 6. | Koła 15’ z oponami na obręczach stalowych |  |
| 7. | Silnik wysokoprężny o mocy minimum 150 KM, położony z przodu pojazdu, manualna skrzynia biegów, spełniający wymagania normy spalania Euro 5, napęd na przednią oś. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewnić przejazd min. 300 km lub 6 godzinny tryb pracy na postoju. Należy podać: - pojemność zbiornika paliwa [ l ], - średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym [l / 100 km], - zużycie paliwa podczas pracy na postoju [l / min ]. |  |
| 8. | Wymiary pojazdu: Długość min. 5000 mm. Wysokość max. 2100 mm. Rozstaw osi min. 3300 mm. |  |
| 9. | Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg |  |
| 10. | Instalacja elektryczna 12 V, Moc alternatora i pojemność akumulatora musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. (2 gniazda zasilania 12V, w tym jedno w części bagażowej pojazdu) |  |
| 11. | Wyposażenie: - 2 poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu pojazdu, -ABS -układ stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętów oraz jazdy po nawierzchniach o zróżnicowanej przyczepności (ESP) lub równorzędny -system wspomagający nagłe hamowanie (EBA) lub równorzędny, -możliwość regulacji fotela kierowcy, wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, -elektrycznie otwierane szyby w drzwiach przednich. -skórzana kierownica -komputer pokładowy -listwy boczne -klimatyzacja całopojazdowa z oddzielnym sterowaniem nawiewów w tylnej i przedniej części pojazdu, z oddzielnym ustawieniem warunków temperatury i nawiewu w części przedniej i tylniej -wspomaganie układu kierowniczego, -regulacja wysokości i kąta kierownicy, -elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne, -centralny zamek sterowany pilotem -immobiliser, -pełnowymiarowe koło zapasowe, -sygnalizator niewyłączonych świateł, -radioodtwarzacz CD z systemem Bluetooth umożliwiającym prowadzenie rozmowy telefonicznej przez kierowcę, sterowany w kierownicy (antena + min 4 głośniki) -światła przeciwmgielne z przodu pojazdu, -trzecie światło „stop”. -przyciemniane szyby w przestrzeni pasażerskiej, minimum jedna szyba uchylna -homologowany hak holowniczy, z łatwym systemem montażu/demontażu, -zintegrowany składany bagażnik dachowy, -gniazdo zapalniczki 12V w przedziale kierowcy, oraz minimum jedno gniazdo w części bagażowej. -wnętrze pojazdu wykonane z tapicerki łatwo czyszczącej, - czujnik cofania z tyłu pojazdu, - niezależne sterowanie oświetleniem przedziału pasażerskiego (z tyłu i przodu) |  |
| 12. | Kolorystyka: - nadwozie – kolor czerwony, - podwozie – czarne, Oznakowanie: Oznakowanie pojazdu w tym nr operacyjny na drzwiach i dachu pojazdu, pasy odblaskowe na bokach i napis STRAŻ - Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr. 32 z 2003r. poz. 262 z późn. zm.) - Zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP. Nr operacyjne pojazdu zostaną uzgodnione z zamawiającym po wyborze oferty |  |
| 13. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, dźwiękowe i świetlne. Na dachu pojazdu zamontowana lampa zespolona z 2 światłami stroboskopowymi niebieskimi, głośnikiem oraz podświetlanym napisem STRAŻ. Belka sygnałowa sterowana pilotem. Wysokość lampy nie wyższa niż 110 mm. |  |
| 14. | W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny dopuszczony do stosowania w sieci PSP. Parametry techniczne: - Pasmo częstotliwości pracy 136÷174Mhz - GPS wbudowany w radiotelefon - Modulacja na kanale analogowym: modulacja częstotliwości. Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA i głos - Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz - Moc wyjściowa od 1W do 25W - Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ±2,5kHz, dla odstępu 12,5kHz - Stabilność częstotliwości +/- 0,5ppm. - Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3dB) - Łączne zniekształcenia modulacji ≤ 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej - Odstęp od zakłóceń min.40dB - Moc emitowania na kanałach sąsiednich ≤ 60dB dla odstępu 12,5kHz - Wokoder cyfrowy - Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 - Czułość analogowa nie gorsza niż 0,35μV przy SINAD wynoszącym 12dB , Czułość cyfrowa 5% BER/0,3 μV - Sprzęt fabrycznie nowy Należy podać proponowany radiotelefon (marka, typ, model) Na dachu pojazdu musi być zamontowana antena do radiotelefonu, o którym jest mowa w pkt. 14 o następujących cechach: 1.Praca w zakresie częstotliwości 144 ¸ 174 MHz. 2.Mocowana na przegubie motylkowym, który umożliwia pochylenie anteny względem podłoża. 3.Przystosowana jest do instalowania na dowolnych pojazdach mechanicznych. Parametry elektryczne: 1.Typ (długość elektryczna anteny)- l/2 2.Kod poziomej charakterystyki promieniowania 000ND00 (według Zalecenia CEPT T/R 25-08) 3.Podział anteny na wykonania w funkcji częstotliwości pracy: 4.Wykonanie Pasmo pracy [Mhz] – 148 ¸ 150 5.Impedancja wejściowa nominalna – 50 W 6.WFS w paśmie pracy anteny – 1,5 7.Zysk energetyczny względem unipola l/4 – 2 dB(4,15 dBi) 8.Polaryzacja – pionowa 9.Maksymalna moc dostarczana do anteny – 20 W 10Typ złącza antenowego – wyk. 4,5,6,7 BNC-50 11.Typ przewodu antenowego – RG58 (lub odpowiednik) o dł. 4 m Parametry mechaniczne: 1.Maksymalna długość anteny nad karoserią pojazdu – 1105 mm Warunki klimatyczne: 1.Zakres temperatur pracy – 40oC ÷ +60oC 2.Wilgotność względna – 98% w temperaturze +40oC Warunki eksploatacji: 1.Miejsce mocowania anteny należy wybrać w pobliżu środka największych poziomych płaszczyzn metalowych karoserii pojazdu (dachu pojazdu) lub w pobliżu środka całej konstrukcji pojazdu. 2.Przy instalacji należy szczególnie starannie zapewnić kontakt galwaniczny między ekranem przewodu współosiowego zasilającego antenę a karoserią pojazdu. 3.Umieszczenie anteny. |  |
| 15. | Gwarancja minimum 24 miesiące. W okresie gwarancji wymagane przeglądy odbywać się będą na koszt wykonawcy. |  |
| 16. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty oraz ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. |  |
| 17. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu powinny zachować swoje właściwości pracy w temperaturze od -25 do +40°C. |  |
| 18. | Dodatkowe wyposażenie w samochodzie: - radiotelefon przenośny analogowo – cyfrowy Motorola DP 4601 w komplecie z akumulatorem i ładowarką – 2 szt lub równoważny (radiotelefon zaprogramowany – obsada kanałowa zostanie podana po wyborze oferty) |  |
| 19. | Zamawiający wymaga przynajmniej jednego punktu serwisowego pojazdu na terenie Wielkopolski . |  |
| 20. | Dokumentacja: - instrukcja obsługi samochodu w języku polskim, - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdów specjalnych, - wyciąg ze świadectwa homologacji, - karta pojazdu. |  |
| 21. | Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, 2 kamizelki ostrzegawcze |  |

…………………………………………………………….				                 ……………………………………………….

Miejscowość , data 									            podpis osoby uprawnionej